## Slide 1
Sistema de Detecção de Quedas com Inteligência Artificial
Deep Learning • ESP32 • App Mobile • MQTT
Nelson Emeliano Silva
Orientador: Prof. Angilberto Muniz Ferreira Sobrinho
PAIC/FAPEAM — Universidade do Estado do Amazonas (UEA)

## Slide 2
Problema e Motivação
Quedas são a 2ª causa de morte acidental no mundo (OMS)
Idosos e pessoas com mobilidade reduzida são os mais afetados
Tempo de socorro é fator crítico para a sobrevivência
Sistemas manuais (botões de pânico) falham quando a vítima está inconsciente
Necessidade de detecção automática, em tempo real, sem intervenção do usuário
O DESAFIO
Reduzir o tempo entre a queda e o socorro, utilizando IA para detectar automaticamente e alertar cuidadores em segundos.

## Slide 3
Objetivo do Projeto
Desenvolver um sistema completo de detecção de quedas que integra:
Visão Computacional + Deep Learning
Câmera + modelo CNN-LSTM analisa vídeo em tempo real
Hardware IoT (ESP32)
Alarme sonoro local (buzzer + LEDs) via MQTT/Serial
App Mobile (React Native)
Notificação remota ao cuidador (alarme + vibração + emergência)

## Slide 4
Arquitetura Geral do Sistema
PC + Câmera MobileNetV2 + LSTM Detecção de Queda
Broker MQTT (Mosquitto) porta 1883 / 9001 WS
App Mobile (React Native) Alarme + Vibração
ESP32 Buzzer + LEDs Alarme Local
>>>
>>>
>>>
publish
subscribe
subscribe

## Slide 5
Modelo de IA — CNN + LSTM
1. MobileNetV2 (CNN)
Extrai características visuais de cada frame Transfer Learning — pesos ImageNet
▼
2. TimeDistributed
Aplica a CNN nos 20 frames da janela temporal individualmente
▼
3. LSTM (64 unidades)
Analisa sequência temporal para identificar padrão de queda
▼
4. Dense (sigmoid)
Classificação binária: Normal (0) ou Queda (1)
Entrada e Saída
Entrada: (batch, 20, 128, 128, 3)
= 20 frames RGB de 128x128 pixels
Saída: valor entre 0.0 e 1.0
> 0.75 por 3 frames → QUEDA
≤ 0.50 → NORMAL
Inferência: a cada 5 frames
Confirmação temporal: 3 predições
consecutivas acima do limiar

## Slide 6
Dataset e Pipeline de Dados
UR Fall Detection Dataset — Universidade de Rzeszów (Polônia)
30 sequências de quedas simuladas
40 sequências de atividades diárias normais (ADL)
Câmeras RGB + sensores de profundidade + acelerômetro
Resolução processada: 128×128 pixels, normalizada [0,1]
Pipeline ETL (Extração, Transformação, Carregamento)
Varredura Recursiva
→
PNG → AVI (30 fps)
→
Resize 128×128
→
Sliding Window (passo 10)
→
Split 80/20 Estratificado

## Slide 7
Treinamento e Técnicas
Transfer Learning
MobileNetV2 pré-treinada (ImageNet) Fine-tuning: 30 últimas camadas
Regularização
Dropout 0.5 na saída LSTM Early Stopping (paciência = 5 épocas)
Otimização
Adam (lr = 1e-4) Loss: binary crossentropy
Hiperparâmetros
Batch size: 4 Épocas: 30 Sequência: 20 frames Resolução: 128×128
Conversão TFLite
Quantização INT8 Reduz tamanho ~4x Mais rápido em CPU

## Slide 8
Integração com Hardware — ESP32
Comunicação PC ↔ ESP32
Serial (USB)
Simples, sem WiFi Ideal para testes
MQTT (WiFi)
Sem fio, escalável Produção
Componentes de Hardware
Buzzer passivo (GPIO 18) — alerta sonoro
LED vermelho (GPIO 19) — alerta visual de queda
LED verde (GPIO 21) — status do sistema
Botão de teste (GPIO 0) — teste manual
Payload JSON
{ "alert": "FALL_DETECTED", "confidence": 0.95, "timestamp": "2026-03-23...", "metadata": { "frame_id": 1234, "model": "CNN-LSTM" } }

## Slide 9
Aplicativo Mobile
React Native + Expo SDK 54 (TypeScript)
Conexão MQTT via WebSocket (porta 9001)
Alarme sonoro + vibração ao detectar queda
Tela de alarme em tela cheia com botão de emergência
Histórico de eventos com filtros por tipo
Persistência local (AsyncStorage)
Limiar de confiança configurável
Discagem direta para emergência (SAMU 192)
Dashboard
Status de conexão Últimos eventos
Alarme
Tela cheia Botão emergência
Histórico
Lista filtrada Detalhes por evento
Config
IP do broker Limiar de confiança

## Slide 10
Resultados Alcançados
Sistema funcional ponta a ponta (câmera → detecção → alerta)
Modelo CNN-LSTM treinado e validado no UR Fall Detection Dataset
Pipeline ETL automatizado (PNG → vídeo → amostras de treino)
Detecção em tempo real via webcam ou arquivo de vídeo
Integração simultânea: ESP32 (alarme local) + App (alarme remoto)
Protocolo MQTT padronizado com payload JSON
Conversão TFLite para inferência otimizada em CPU
Stack Tecnológico
IA/ML
TensorFlow + Keras
Visão
OpenCV
Backend
Python 3.10
Comunicação
MQTT / Mosquitto
Mobile
React Native / Expo
Hardware
ESP32 + Arduino

## Slide 11
Dificuldades e Soluções
Compatibilidade TensorFlow / Windows
TF 2.11+ não suporta GPU nativo no Windows. Solução: Python 3.10 + TF 2.10, inferência otimizada em CPU via TFLite.
Heterogeneidade do Dataset
Estrutura de pastas inconsistente no UR Fall. Solução: busca recursiva (os.walk) agnóstica à estrutura.
Performance em Hardware Limitado
Inferência pesada para CPU de notebook. Solução: skip frames, confirmação temporal, TFLite com quantização INT8.
Falsos Positivos Temporais
Modelo alertava queda antes da pessoa cair de fato. Solução: limiar conservador (0.75) + 3 predições consecutivas.

## Slide 12
Conclusão e Próximos Passos
Conclusão
Sistema completo e funcional: detecção → alerta local + remoto
Arquitetura modular e extensível (novos sensores, mais dados)
Viabilidade técnica e científica demonstrada para aplicação real
Código aberto no GitHub para reprodutibilidade
Próximos Passos
Testes em ambiente residencial real com idosos
Ampliar dataset com mais vídeos e cenários diversos
Otimização para deploy embarcado (Raspberry Pi / Jetson Nano)
Publicação de artigo científico com resultados finais

## Slide 13
Referências Bibliográficas
KWOLEK, B.; KEPSKI, M. Human fall detection on embedded platform using depth maps and wireless accelerometer. Computer Methods and Programs in Biomedicine, v. 117, n. 3, p. 489–501, 2014.
LU, N.; WU, Y.; FENG, L.; SONG, J. Deep Learning for Fall Detection: Three-Dimensional CNN Combined With LSTM on Video Kinematic Data. IEEE JBHI, v. 23, n. 1, p. 314–323, 2019.
CHHETRI, S. et al. Deep learning for vision-based fall detection system: Enhanced optical dynamic flow. arXiv:2104.05744, 2021.
MUBASHIR, M.; SHAO, L.; SEED, L. A survey on fall detection: Principles and approaches. Neurocomputing, v. 100, p. 144–152, 2013.
QIAN, B.; LIU, L. DeepFall: Skeleton-based fall detection using recurrent neural networks. Master Thesis, KU Leuven, 2019.

## Slide 14
Obrigado!
Nelson Emeliano Silva
github.com/Nelson-esilva/Fall-Detect-System
PAIC/FAPEAM — UEA — 2025/2026